Załącznik nr 1 do SWZ

Inwestor:

Technikum Leśne w Miliczu

im.prof. Władysława Jedlińskiego

ul. Kasztelańska 1

56-300 Milicz

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem:

„Remont pomieszczenia pomocniczego Auli w zabytkowym budynku Technikum Leśnego w Miliczu"

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot

związanych z remontem pomieszczenia pomocniczego Auli.

Zakres robot – na podstawie przedmiaru, który stanowi materiał pomocniczy dla

wykonawcy do obliczenia ceny oferty. Wykonawca musi dokonać wizji lokalnej w

obiekcie.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Do wykonania robot mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

· Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami),

· Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92,

poz. 881),

· Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166,poz. 1360 z późniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wszystkie nowo zakupione materiały muszą posiadać:

· deklaracje Zgodności z Polską Normą,

· atesty higieniczne,

· deklarację zgodności potwierdzone przez producenta.

2.2. Wymagania szczegółowe

Remontowanie sali przylegającej do auli  od strony zachodniej polegający na wykonaniu parkietu  z desek z dębu czerwonego, ułożonego  we wzór "caro" ,  tj. cztery deski równoległe, tworzące romby, przylegające względem siebie bokami prostopadle,  analogicznie jak w sali przylegającej do auli  od strony wschodniej oraz pomalowaniu ścian i sufitu.

Malowanie ścian przebiegać ma w sposób również analogiczny jak w sali przylegającej do auli od strony wschodniej  tj. na  kolor dobrany wg palety firmy STO nr 1005Y20R

- Zakres prowadzonych robót -przygotowanie ścian do malowania .

- Skucie luźnych, odpadających tynków

- Usunięcie   zawilgoconych odpadających fragmentów ścian i ich uzupełnienie tynkami renowacyjnymi

- wymiana spoin -StoMurisol GP>20mm

- Obrzutka StoMurisol VS<5mm

- tynk podkładowy StoMurisol GP>10mm

- Tynk renowacyjny StoMurisol SPweiss>15mm

- pozostawione stre wyprawy tynkarskie wzmocnić przed nałożeniem kolejnych warst materiałem StoPrim Grundex

- przykrycie drobnych rys na pozostawionych starych tynkach materiałem StoPrepMiral

- wykonać uzupełnienie tynków tynkiem z zaprawy StoTrass HM 01

- wykonać tynki nawierzchniowe StoTrass Filputz o fakturze gładkiej

- malowanie tynków  ścian wykonać z farb krzemianowych  wg wzornika firmy Sto w kolorze 1005Y20R

- Technologia wymiany posadzki

- skucie istniejącej posadzki

- wybieranie ziemi do właściwego poziomu

- wylanie chudego betonu

- ułożenie izolacji przeciwilgociowej

- ułożenie styropianu EPS100-15cm

- wylanie posadzki cementowej zbrojonej siatką -6cm

- ułożenie parkietu drewnianego z desek z dębu czerwonego, ułożonego we wzór "caro" ,  tj. cztery deski równoległe, tworzące romby, przylegające względem siebie bokami prostopadle

.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Do wykonania robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprawny

technicznie sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robot. Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne

technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane

wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość

robot i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem

formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy. Zaleca się używać do transportu, samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W przypadku dużych "ilości materiałów zalecane jest użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wskazane jest aby remont w całości wykonywała firma, która posiada

doświadczenie w wykonywaniu tego typu robót.

Plac budowy

Miejsce robot należy opróżnić, posprzątać i zapewnić prawidłowe oświetlenie.

Wszystkie otwory okienne i drzwiowe maja być  zabezpieczone, zamykane i szczelne.

Warunki klimatyczne

Roboty wykonywać gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 5°C i niższa

niż 25°C oraz gdy podłoże jest nie zamarznięte.

Remont należy przeprowadzać w sposób szczególnie ostrożny, aby nie dopuścić do uszkodzenia wykończenia i wyposażenia sal sąsiadujących.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat

technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej i

wytycznych producenta. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi

posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności

technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

6.2. Badania w czasie robót

Badania powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i

grubości poszczególnych warstw oraz robót zanikających.

6.3. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich

wymagań dotyczących wykonanych robót a w szczególności:

- zgodności zastosowanego systemu;

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- jakości (wyglądu),

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogą być wyniki badań dokonanych

przed przystąpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych robót

7.2. Kontrola przy odbiorze dotyczy:

- rodzaju użytych materiałów,

- grubości poszczególnych materiałów,

- wyglądu zewnętrznego,

- atestów/deklaracji zgodności