Załącznik nr 7 do SIWZ

Inwestor:

Technikum Leśne w Miliczu

ul. Kasztelańska 1

56-300 Milicz

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

Kod CPV 45260000-7 Roboty konstrukcyjne

Kod CPV 45261210-9 Pokrycia dachowe

Kod CPV 45311100-1 Instalacja odgromowa

kod CPV 95522100 - 7 - usługi ochrony obiektów historycznych

kod CPV 45453000 - 7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Milicz, Kwiecień 2021

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem remontu dachu pałacu w Technikum Leśnym w Miliczu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot

związanych z rozbiórką dachówki karpiówki, wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachu, wzmacnianie uszkodzonej konstrukcji dachu, odbiciu i nabiciu łat, montażu wiatroizolacji, nabicie nowych kontrłat- - wykonanie obróbek blacharskich połaci dachowej z zachowaniem istniejących, ułożenie nowej dachówki karpiówki w koronkę .

Demontaż i montaż  instalacji odgromowej wraz z pomiarami.

Zakres robot – na podstawie przedmiaru, który stanowi materiał pomocniczy dla

wykonawcy do obliczenia ceny oferty.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej. Do wykonania robot mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

· Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami),

· Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92,

poz. 881),

· Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166,poz. 1360 z późniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wszystkie nowo zakupione materiały muszą posiadać:

· deklaracje Zgodności z Polską Normą,

· atesty higieniczne,

· deklarację zgodności drewna potwierdzone przez producenta.

2.2. Wymagania szczegółowe

Wykonanie napraw i wzmocnień konstrukcji drewnianej dachu, łat i kontrłat oraz krokwi  należy wykonać z drewna o klasie C27 zaimpregnowanego środkami przeciw korozji biologicznej oraz środkami ogniochronnymi zastosowana powinna być  ognioochronna np FOBOS M-4  przy konstrukcji drewnianej dachu .

Membrana dachowa o gramaturze min. 95 g/m2 . Wszystkie obróbki blacharskie, opierzenia kominów  wykonać z blachy tytanowo-cynkowej gr. min. 0,6mm, obróbki wraz z niezbędnymi  uzupełnieniami (podniesienie z nowej blachy tytancynk grub. 0,60 mm  patynowanej  przy uwzględnieniu wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dachówkę ceramiczną typu karpiówka taka jak na wyremontowanej części dachu,

należy ułożyć w koronkę, wymianie podlegają także wszystkie wykończenia dachu, kolor ceglasty. Gwarancja producenta min 30 lat.

Należy zdemontować i zainstalować  instalację odgromową i spiąć ją z istniejącym uziomem, wykonać nowe pomiary dla remontowanej części instalacji odgromowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Do wykonania robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprawny

technicznie sprzęt. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robot. Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne

technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane

wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość

robot i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem

formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy. Zaleca się używać do transportu, samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W przypadku dużych "ilości materiałów zalecane jest użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wskazane jest aby połać dachową w całości wykonywała firma, która posiada

doświadczenie w wykonywaniu tego typu robót.

Plac budowy

Miejsce robot należy opróżnić i odgrodzić oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi, posprzątać i zapewnić prawidłowe oświetlenie.

Wszystkie otwory okienne i drzwiowe mają być zamykane , szczelne i zabezpieczone.

Warunki klimatyczne

Roboty wykonywać gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 5°C i niższa

niż 25°C oraz gdy podłoże jest nie zamarznięte.

Rozbiórkę połaci dachowej należy przeprowadzać w sposób szczególnie

ostrożny, aby nie dopuścić do uszkodzenia wykończenia i wyposażenia sal na niższej kondygnacji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat

technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej i

wytycznych producenta. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi

posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności

technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

6.2. Badania w czasie robót

Badania powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i

grubości poszczególnych warstw oraz robót zanikających.

6.3. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich

wymagań dotyczących wykonanych robót a w szczególności:

- zgodności zastosowanego systemu;

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- jakości (wyglądu) połaci,

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogą być wyniki badań dokonanych

przed przystąpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych połaci dachowych.

7.2. Kontrola przy odbiorze dotyczy:

- rodzaju użytych materiałów,

- grubości poszczególnych materiałów,

- wyglądu zewnętrznego,

- atestów/deklaracji zgodności